Муниципальное унитарное предприятие

«Новгородский водоканал»

Технические требования

МУП «Новгородский водоканал»

к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения

в г. Великий Новгород при новом строительстве и реконструкции

Великий Новгород, 2016 год

I. Общие требования

к проектированию трубопроводов и сооружений водоснабжения и водоотведения

1. Настоящие требования применяются для разработки технических решений при проектировании сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения.

2. Проектные решения разрабатываются с учетом требований норматив-
но-технических документов (Постановления Правительства РФ ГОСТ, СП, СНиП,  т.д.),  и требований эксплуатирующей организации МУП «Новгородский водоканал».

3. Проектные решения выполняются в полном соответствии с выданными техническими условиями (ТУ) и заданиями на проектирование (ТЗ).

4. В случае, если в ТУ (ТЗ)  предусмотрены этапы строительства, допускается выполнение проектов по этапам.

5. На рассмотрение в МУП "Новгородский водоканал" принимается проектная документация в количестве 3-х экземпляров  утвержденная всеми исполнителями, указанными в штампе проекта.

# II  Порядок выдачи технических условий, согласований, проектной документации и разрешений на водоснабжение и

# водоотведение.

# 2.1. Для присоединения вновь построенных, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых объектов к системам водоснабжения и  канализации, а также при выполнении водоохранных мероприятий, абонент должен получить:

2.1.1. Разрешение, выдаваемое Администрацией Великого Новгорода при наличии заключения организации ВКХ о технической возможности присоединения к системе водоснабжения. Форма и порядок выдачи указанного разрешения утверждаются постановлением Администрации города.

2.1.2. Технические условия, на основании которых абонент (заказчик) разрабатывает проектную документацию в соответствии с нормативно-техническими документами. Абоненту может быть письменно, с обоснованием причин, отказано в выдаче технических условий.

2.1.3. Технические условия выдаются в соответствии с Постановлением правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

2.2. При строительстве новых объектов, реконструкции (расширении, техническом перевооружении) существующих объектов, а также с увеличением общего расхода водоснабжения технические условия могут быть выданы только при наличии резервов мощности системы водоснабжения.

2.3. Для получения технических условий абонент представляет организации ВКХ заявку с приложением следующих документов:

Запрос с обязательным указанием:

-наименования заказчика,

-фактического и юридического адреса заказчика,

-контактного телефона заказчика,

-адреса объекта,

-необходимых видов ресурсов,

-планируемого срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства,

-планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки

- Нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор).

- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос (приказ о назначении директора, доверенность).

- Правоустанавливающие документы на земельный участок (копия свидетельства о праве собственности, договор аренды).

- Информацию о границах земельного участка:

-  ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта,

- кадастровый план участка,

- топографическую съемку М 1:500.

- Информацию о разрешенном использовании земельного участка.

- Информацию о предельных параметрах разрешенного строительства.

- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).

- Копию свидетельства о государственной регистрации (ОГРН).

- Юридические и банковские реквизиты.

2.4. Организация ВКХ после получения заявки в течение 15 дней выдает технические условия.

2.5. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию с организацией ВКХ.

2.6. Технические условия действительны в течение периода проектирования и строительства объекта, но до начала проектирования срок их действия не должен превышать трех лет.

2.7. В соответствии с выданными техническими условиями и Постановлением правительства от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разработать проектную документацию. Проектирование сетей осуществлять только специализированными организациями, имеющими свидетельство о допуске на вышеуказанный вид работ. Один экземпляр утвержденной проектной документации представляется в организацию ВКХ и используется при осуществлении технического надзора за строительством, приемкой и вводом в эксплуатацию устройств и сооружений.

III . Водоснабжение

1. состав проектной документации

Проектная документация согласно ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации должна включать:

- общие данные;

- пояснительную записку (включая состав проекта);

- инженерно-геологическое заключение;

- горизонтальную и вертикальную съемку со съемкой подземных коммуникаций ( в М 1:500);

- ситуационный план (в любом масштабе) с нанесением проектируемых сооружений;

- деталировку со спецификацией;

- продольный профиль М 1:100 (вертикальный)/ М 1:500 или 1:200 (горизонтальный) с геологическим разрезом;

- конструктивные чертежи индивидуальных камер, колодцев, упоров и т.д.

2. требования к проектной документации

2.1. Лист "общие данные"  должен включать:

- ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- ведомость прилагаемых и ссылочных документов;

- условные обозначения, принятые на генплане;

- раздел "общие указания";

- инженерно-геологическое заключение;

- основные показатели сетей водоснабжения

2.2. План сетей водоснабжения

На плане сетей наносят:

- существующий и проектируемый водопровод с указанием диаметра, материала, инженерные сети другого назначения, влияющие на прокладку проектируемых сетей;

- существующие и проектируемые здания и сооружения;

- подземные инженерные коммуникации в местах пересечения с  проектируемым водопроводом ;

- числовые значения углов поворота;

-  сооружения на сети с соответствующими их обозначениями или нумерацией.

2.3. Продольный профиль

Лист	"продольный профиль" должен включать:

- отметки земли существующие (черные) и планировочные (красные) в метрах, до второго знака после запятой;

- геологический разрез с указанием расчетного сопротивления грунта, уровня грунтовых вод и заключение по прокладке;

- отметки низа труб в метрах, до второго знака после запятой;

- глубину заложения труб в метрах, до второго знака после запятой;

- уклон, до второго знака после запятой;

- отметки пересекаемых коммуникаций в метрах, до второго знака после запятой;

- длина, до второго знака после запятой;

- материал, диаметр труб в мм;

- пикетаж, углы поворота;

- тип основания под трубопровод;

- способ прокладки;

- пересекаемые наружные строения.

2.4. Деталировка

На листе деталировки должны быть показаны:

- схема трубопровода с проектируемыми и подлежащими ликвидации колодцами и камерами;

- пикетаж, номера проектируемых колодцев и камер, углы поворота;

- длина, диаметр, материал труб, способ прокладки или реконструкции, трубопровода;

- типы колодцев и упоров, со ссылкой на типовые альбомы; если колодцы и упоры индивидуальные, необходимо дать ссылку на конструктивный чертеж, прилагаемый к проекту;

- размеры камер, колодцев;

- привязка труб, фланцев, фасонных частей и т.д. к внутренним поверхностям колодцев и камер с указанием расстояний с учетом требований нормативной документации;

- поперечный и продольный разрезы футляров, ж/б обойм, опусков и т.д.;

- сводная спецификация с указанием позиций, наименований, условных обозначений, единиц измерения, количества, материала труб и фасонных частей, типа запорно-регулирующей арматуры, диаметра, условного давления, строительной длины, высоты пожарных гидрантов и т.д. со ссылкой на нормативные документы (ТУ, ГОСТ и т.д.).

2.5.  Конструктивные чертежи колодцев и камер

Чертеж включает в себя:

-   план и разрез колодца или камеры;

- размещение смотровых горловин;

- конструктивные размеры колодца или камеры;

- армирование железобетонных конструкций;

- установку запорной арматуры;

- отметки труб;

- объемы работ и материалов в табличной форме.

IV.Самотечная и напорная канализация

1. состав проектной документации

Проектная документация согласно ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации должна включать:

- общие данные;

- пояснительную записку (включая состав проекта);

- инженерно-геологическое заключение;

- горизонтальную и вертикальную съемку со съемкой подземных коммуникаций ( в М 1:500);

- ситуационный план (в любом масштабе) с нанесением проектируемых сооружений;

- деталировку со спецификацией;

- продольный профиль М 1:100 (вертикальный)/ М 1:500 или 1:200 (горизонтальный) с геологическим разрезом;

- конструктивные чертежи индивидуальных камер, колодцев.

2. требования к проектной документации

2.1.  Лист "общие данные"  должен включать:

- ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- ведомость прилагаемых и ссылочных документов;

- условные обозначения, принятые на генплане;

- раздел "общие указания";

- инженерно-геологическое заключение;

- основные показатели сетей  канализации.

2.2.  План сетей канализации

На плане сетей наносят:

- существующую и проектируемую канализацию с указанием диаметра, материала, инженерные сети другого назначения, влияющие на прокладку проектируемых сетей;

- существующие и проектируемые здания и сооружения;

- подземные инженерные коммуникации в местах пересечения с  проектируемой канализацией;

- числовые значения углов поворота;

-  сооружения на сети с соответствующими их обозначениями или нумерацией.

2.3.  Продольный профиль

Лист "продольный профиль" должен включать:

- геологический разрез с указанием расчетного сопротивления грунта, уровня грунтовых вод и заключение по прокладке;

- отметки земли существующие (черные) и планировочные (красные) в метрах, до второго знака после запятой;

- отметку лотка трубы в метрах, до второго знака после запятой;

- глубину заложения труб в метрах, до второго знака после запятой;

- отметки пересекаемых коммуникаций в метрах, до второго знака после запятой;

- длина в метрах, до второго знака после запятой;

- материал и диаметр труб в мм;

- уклон, до пятого знака после запятой;

- пронумерованные колодцы;

- углы поворотов (пикеты);

- тип основания под трубопровод;

- способ прокладки;

- и другие необходимые сведения.

2.4.  Конструктивные чертежи колодцев и камер

Чертеж в себя включает:

-   план и разрез колодца или камеры;

- конструктивные размеры колодца или камеры;

- армирование железобетонных конструкций;

- установку запорной арматуры;

- отметки труб, лотков и т.д.;

- объемы работ и материалов в табличной форме.

V.Спецификация оборудования, изделий и материалов

5.1 Спецификацию основного комплекта марки НВК составляют по разделам:

- наружные сети водоснабжения;

- наружные сети канализации.

5.2 Элементы сетей (оборудование, изделия и материалы) в разделах спецификации записывают для каждой сети по группам в следующей последовательности:

- оборудование;

- элементы сооружений на сетях (колодцев, камер, лотков, дождеприемников и др.) из сборных конструкций;

- трубопроводная арматура;

- другие изделия;

- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);

- трубопроводы;

- конструкции теплоизоляционные;

- материалы.